通川区人民医院智能健康小站系统

采购项目

采

购

文

件

达州市通川区人民医院

2022年11月

目录

一、投标邀请

二、投标人须知

三、项目清单及要求

四、商务要求

五、评标因素

六、证明材料

一、投标邀请

因我院与朝阳社区卫生服务中心建设上下协同的“两病”临床特色科室。我院拟采购智能健康小站系统一套。现诚邀符合本次采购要求的公司前来参与竞投。

一、项目名称：智能健康小站系统采购项目

二、采购单位:达州市通川区人民医院。

三、供应商参加本次采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前，在经营活动中没有重大违法记录；

6、符合法律、行政法规规定的其他条件

四、采购文件的递交:

1、递交时间:参加本次采购活动的申请单位须在2022年11月22日至2022年11月25日9:00-12:00 14：00-17：00（时北京时间，法定日除外)采购申请文件正本1份，副本2份。

2、递交方式:受疫情影响不接受现场提交采购申请文件，采购申请文件以邮寄方式提交本院。

3、评选时间：以院方通知为准，因受疫情影响申请单位无须到场评选，如采购人需要申请单位进行解答，以电话联系方式解答。

五、联系方式:

地址:达州市通川区白塔路411号通川区人民医院

联系人:王老师、何老师

联系电话:0818-2396039

二、 投标人须知

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 智能健康小站系统采购项目 |
| 2 | 项目预算 | 19万元 |
| 3 | 联合体投标 （实质性要求） | 本项目不接受联合体投标 |
| 4 | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 5 | 采购申请文件要求 | 正本1份，副本2份.副本可采用正本的复印件。当副本何和正本不一致时，以正本为准。资料必须逐页加盖投标企业鲜章，A4纸规格。 |
| 6 | 采购申请文件的密封和备注 | 采购申请文件应密封包装，密封袋的最外层因清楚的标明项目名称、申请单位名称、联系人及联系方式。 |
| 7 | 采购申请文件 | 递交地点：达州市通川区人民医院 截止时间：2022年11月25日下午17:00（北京时间） |
| 8 | 谈判地点 | 达州市通川区人民医院 |
| 9 | 评审方法 | 竞争性磋商 |
| 10 | 联系方式 | 联系人:王老师、何老师 联系电话:0818-2396039 |

## 三、项目清单及要求

| 序号 | 类别 | 设备或软件系统名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动随访包 | 智能公卫及家庭医生签约服务系统 | 1、系统总体要求： （1）随访包主要由移动采集终端、医疗检测设备和智能公卫及家庭医生签约服务系统共同组成，能够检测包括血糖、血压、体温等项目，支持检测数据自动采集、存储、处理、传输等功能。整体设备所有检测设备必须放入包内，便携方便。 ★（2）移动采集终端，无市电情况下可持续工作4小时以上，彩色液晶显示屏幕尺寸≥9.6英寸，存储容量≥32G，运行内存≥3G，具备识别身份证和居民电子健康卡功能。 （3）随访包中配置的医疗检测设备均能独立工作，并能与移动采集终端进行自由搭配组合，满足基层分散体检以及集中流水线体检的要求。单个医疗检测设备的维修，不影响移动采集终端以及其它设备的正常使用。 ★（4）移动数据采集系统中居民健康体检、慢病随访等支持现场地理位置定位和现场影像采集上传，以佐证体检及随访的真实性。 2、系统招标参数要求： 1、移动数据采集系统可快速建立居民个人健康档案，并按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求记录姓名、手机号、座机号、户籍地、现住址、乡镇（街道）名称、村（居）委会名称等信息； ★2、移动数据采集系统支持以居民健康档案为中心，提供创建专案，查看、新增家庭档案，新增成员，编辑档案，删除档案，查看居民详情等业务操作功能。并支持进入居民详情，提供查看、新增居民可做服务，查看编辑已做服务，查看、新增履约服务，查看、编辑、新增家庭成员信息，查看、新增、续约、解约居民签约信息，查看、编辑居民专案信息等业务操作功能。 3、多移动采集终端协同：在有移动互联网、公网等互联网环境下，多个移动采集终端软件系统均可为同一居民提供不同项目的检测和服务，多终端检测和服务的数据，能自动合并形成完整的体检表。 ★4、移动数据采集系统支持按体检时间查看居民体检名单，并提供按身高、体温、血压、腰围、视力、血糖、问询、内科等体检检测项目查询未测量、已测量居民体检名单。 ★5、移动数据采集系统支持体检现场，无档案居民先做居民健康体检，后创建居民健康档案，系统自动关联体检信息至居民健康档案。 6、移动数据采集系统电子签约过程中支持保存现场签约照片、签约人电子签名，以保障签约的真实性 7、移动数据采集系统支持快速电子版家庭医生签约服务，支持修改签约、续约和解约等签约管理工作，支持保存现场签约照片、签约人电子签名，支持签约数据上传至“四川省健康档案云平台”（以下简称“云平台”），供随时查看和调取，并支持签约协议打印功能。 8、移动数据采集系统支持数据同步到云平台，以实现公共卫生的筛查和防治。 ★9、移动数据采集系统支持数据提交统计功能，提供按本人或机构、时间查询健康档案、家庭医生签约、居民体检、高血压随访、糖尿病随访等数据同步云平台详情。 ★10、移动数据采集系统支持统计中心功能，提供按本人或机构、时间查询家庭档案总数、健康档案总数、新增居民体检、新增居民签约、新增中医保健、慢病随访人数、慢病随访人次等业务数据统计。 ★11、移动数据采集系统提供配套设备监控系统，支持按区划\时间查询监控设备登录量、设备登录率，设备登录频次总计、单台设备平均登录频次等数据。支持区划下属机构设备登录详情统计，可具体监控到单台设备MAC地址及登录量。 12、移动数据采集系统提供配套辅助工具软件，无论有无网络均支持居民信息查看、体检项目定制、体检导诊单打印、导诊单打印统计查询及导出等功能。在联网模式下，还可提供健康档案查询、健康体检表查询、体检结果反馈单预览与批量打印、家庭医生签约协议预览与批量打印、心电图报告批量打印等功能。 | 1 | 套 |
|  |  | 移动采集终端 | 1）操作系统：不低于Android 9； 2）屏幕尺寸≥9.7英寸，分辨率≥1280×800，屏幕色彩≥1670万色，支持10点触控，IPS电容屏幕，像素密度≥156 PPI。 3）存储容量≥32GB，运行内存≥3GB，支持≥512G扩展容量。 | 1 | 台 |
|  |  | 电子血压计 | 1）测量范围：压力范围0～280mmHg，脉率：40～200次/分。 2）血压测量精度：血压值：±3mmHg（±0.4kPa）。测量分辨率：1 mmHg。 3）测量过压保护：当内气超过38.57kPa时，自动触发快速泄气，在4秒内降低至2.0kPa。 4）可重复性：在静态连续低压状态下测量，在刻度范围内每一次重复测量的数据之间，相差不大于0.533kPa 5）符合YY0670-2008、GB9706.1-2007标准。 | 1 | 台 |
|  |  | 血糖仪 | 1）检测样本：新鲜的末梢毛细血管全血或静脉全血。 2）测量范围：1.1mmol/L～33.3mmol/L。 3）血样量：≤1uL 4）检测时间：每次检测所需时间小于10秒。 5）存储：不少于300组测量结果。 6）准确度：≤4.2mmol/L时，不超过±0.83mmol/L >4.2mmol/L时，不超过±20% 7）精密度：<5.5mmol/L时，SD<0.42mmol/L ≥5.5mmol/L时，CV<7.5%。 8）配送配件：每台设备配置一次性通用针头50个、一盒通用试纸50张。 | 1 | 个 |
|  |  | 红外线体温计 | 1）测量范围：30℃～45℃。 2）测量精度：测量误差为±0.2℃。测量速度：<2秒。分辨率： 0.1℃。 3）感温部：非接触式红外线传感器或接触式传感器。 | 1 | 个 |
|  |  | 身高检测表 | 测量范围：1-200cm | 1 | 个 |
|  |  | 视力表 | 标准对数视力表 | 1 | 个 |
|  |  | 腰围尺 | 标准腰围尺 | 1 | 个 |
|  |  | 医用手电筒 | 流明值：黄光≥5LM。 | 1 | 台 |
| 2 | 健康小站（旗舰版） | 健康智慧小屋系统 | 1、系统支持身份证刷卡、输入身份证号登录，所有服务项目均通过触控屏人机交互与语音提示，自助使用。 2、健康体检项目包括身高、体重、BMI、脂肪含量、水分含量、基础代谢、体温、血压、脉搏、血氧、心电图、腰围、臀围、腰臀比、血糖、尿酸、总胆固醇与相关标准和测量记录在屏幕上呈现，另外包括心电图报告实时打印、报告预览与打印。 3、支持居民自助快速进行中医体质辨识33道题目量表问答、9种体质辨识以及个性化指导功能。 4、支持健康评估，从健康状况、遗传基因、生活方式、心理状况、体检指标等10个方面进行慢病风险筛查，控制慢病风险，及时采取干预措施。 5、支持居民自助查询与打印健康小站体检报告。 6、宣传大屏支持管理与轮播健康教育宣传片等用户个性化内容。 7、健康小站检测的数据，具备自动同步、合并到居民健康体检表的功能，可作为集中体检的一个环节，将采集的居民健康数据与其它体检、查体、问询等数据合并，形成完整的健康体检表。 | 1 | 套 |
|  |  | 健康小站 | 1、整机结构 （1）健康小站整机结构采用一体化设计，具备二代身份证识别、打印输出、触控屏人机交互、智能系统控制、健康信息管理等功能，且实现以上功能的所有相关设施设备均应内嵌在主控台内，方便操作和移动。 （2）身高体重测量与主控台一体化成型，采用ABS材料，提高产品的稳定性和安全性。 （3）整机装配医疗专用万向移动轮，移动平稳顺滑，设备移动轻便，支持封闭或相对开放的场所。 2、控制系统配置 （1）CPU: Intel i5及以上。 （2）内存大小：4GB及以上。 （3）硬盘容量：500GB及以上。 （4）触摸显示器尺寸：21吋及以上。 （5）支持网络连接: 蓝牙、wifi、有线 （6）人机交互方式：支持电容触摸和鼠标键盘均可操作 3、健康教育宣传 （1）宣传屏幕尺寸30寸及以上。 （2）最大可视图像尺寸，对角线不低于80cm。 （3）采用LED背光面板，固有分辨力不小于1366x768 （4）HDMI接口2个及以上，USB接口1个及以上。 （5）HDMI输入格式支持VGA(640x480/60Hz)、SVGA(800x600/60Hz)、XGA(1024x768/60Hz)、SXGA(1280x1024/60Hz)、WXGA(1280x768/60Hz)、1280x800/60Hz、1920x1080/60Hz、4801、480P、 5761、 576P、720P(50/60Hz)、1080(50/60Hz)、1080P(24/30/50/60Hz)。 （6）音频输出功率不低于2x5W。 （7）网络连接方式支持无线、网线。 （8）支持宣教格式：视频、图片。 4、快速心电检测 （1）采用彩色液晶显示屏。 （2）支持最多可以得出17种测量结果。 （3）支持通过专用数据线将检测仪与PC相连接，将数据传输到PC机。 （4）支持检测仪开机无动作时自动关机。 （5）具有无线数据上传功能。 （6）内部噪声：≤30uVp-p。 （7）心率值的显示范围应不小于（30bpm～240）bpm。心率显示误差：±2bpm或±2%两者取最大值。显示灵敏度：标准灵敏度5mm/mV；误差：±10%。 （8）共模抑制比不小于60dB。 （9）具有不低于20mm/s的扫描速度，其误差范围不应超过±10%。 5、无创血压检测量 （1）显示方式：数字显示。 （2）测量方式：示波法检测。 （3）测量范围：压力0mmHg～299mmHg（0kpa~39.9kpa）； 脉搏数40次/分~180次/分。 （4）测量精度：误差＜±5mmHg（±0.4kPa） 脉搏误差：±5%。 6、血糖尿酸总胆固醇测量 （1）采用电化学生物感测测量原理。 （2）测量范围支持血糖2.2～ 27.8mmol/（40～500mg/dL） ，尿酸0.18-1.19 mmol/L(3-20 mg/dL)，总胆固醇2.59-10.35 mmol/L(100-400 mg/dL)。 （3）检体采用指尖微血管全血。 （4）检体体积：血糖不大于3uL；尿酸不大于3uL；总胆固醇不大于15uL。 （5）反应时间：血糖不大于20秒；尿酸不大于20秒；总胆固醇不大于60秒。 7、体温测量 （1）测量范围支持30℃～45℃。 （2）测量精度：测量误差为±0.2℃。测量速度：<2秒。分辨率： 0.1℃。 （3）感温部：非接触式红外线传感器或接触式传感器。 （4）检测数据能实时自动上传到移动采集终端。 8、身高体重测量 （1）身高采用超声波测量，带温度补偿功能。 （2）体重采用精密平衡梁式压力传感器称重。 （3）身高测量范围支持70cm～205cm。 （4）体重测量范围支持5KG～200KG。 （5）支持LED显示日期、时间、温度。 9、血氧饱和度测量仪 （1）测量范围支持35%～100% 。测量精度支持70%～100%：±2% ； 50%～70%：±3%。报警范围：≤95%。 （2）脉率测量：测量范围支持30bpm～250bpm。脉率精度：±2%或±2bpm取大值。 （3）脉率报警范围：上限报警：160bpm；下限报警：60bpm。脉率报警误差 ±2%或±2 bpm , 取大值。 （4）测量方式：指夹式。 10、人体成分测量仪 （1）测量参数：身体脂肪率；基础代谢；肥胖类型。 （2）测量范围：身体脂肪率(5.0%-50.0%) (低/标准/偏高/高)，基础代谢(385kcal-5000kcal)。 （3）肥胖类型：消瘦/标准/隐性/健壮/肥胖， （4）显示方式：LCD显示。 （5）供电方式：USB供电。 11、居民二代身份证读卡器（有线） （1）符合居民身份证阅读器通用技术要求，兼容ISO-14443 typeA/B标准。 （2）支持USB和蓝牙模式2种模式，SAM卡座2个。 （3）工作频率（fc）：13.56MHz±7kHz。 （4）采用非接触式IC卡技术，读取居民身份证专用芯片内相关信息，读卡距离：≥3.5cm；阅读时间：<0.5s。 （5）具备支持居民二代身份证识别。 （6）读取的第二代身份证相关数据信息并能实时传输到数据采集终端软件。 （7）电池：内置电池≥2000mA，持续工作≥4小时，待机≥48小时。 12、输出终端：输出A4幅面，分辨率≥1200 dpi，输出速度≥18ppm。 | 1 | 台 |

## 四、商务要求

## 1．交货时间和地点：

  - 交货时间：合同签订之日起30日内。

1.2 交货地点：采购人指定地点。

2．付款方式：签订合同时约定。

## 3、安装调试

供应商负责产品安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由供应商负责提供。供应商应向采购人提供产品安装、维修所需的专用工具和仪器，所涉及的价格包括在报价总价格中。

## 4、售后服务

### 4.1质保期：投标产品质保期均≥1年。

4.2质保期内供应商负责产品维护、维修及抢修在质保期内设置7×24小时技术支持热线电话（固话、手机）。如2小时内无法电话解决问题，供应商维修工程师必须在接到故障报告后48小时内到达采购人现场修理和更换零件，费用（包括材料）由供应商承担。

4.3应由设备厂家协助供应商完成对采购人操作人员的培训，直至采购人的操作人员能独立操作设备。

## 5、验收

严格按照相关法律法规以及采购文件的要求、供应商响应文件的承诺、合同约定条款进行验收。

## 五、评标因素

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分细则 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （共同评审因素） | 30分 | 以本次有效的最低报价为基准价，报价得分=（基准价/投标报价）*价格权值*100。 注：小型、微型企业生产的产品须提供《中小企业承诺函》原件，否则不予认定。小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除按照本采购文件须知前附表规定执行。保留至小数点后2位。 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术指标和配置32% （技术评分因素） | 32分 | 完全符合招标文件第六章 “二、技术服务要求”没有负偏离得32分；低于招标文件要求的（负偏离）、其中“★”号条款负偏离一项扣4分，一般条款负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 带★号的重要参数应提供厂家彩页或白皮书或检测报告或重要功能截图等佐证材料，如无佐证材料的，可不予认定。（具体参数中有明确的证明材料要求的以具体参数的要求为准） |
| 3 | 实施及培训方案15% （共同评审因素） | 15分 | 1、根据供应商提供的实施方案（包括但不限于（1）项目实施人员构成；（2）安装调试方案；（3）实施进度计划（4）质量控制措施；（5）应急预案）进行综合评审：完全满足项目要求的得10分，考虑因素每缺一项扣2分；每有一项其他缺陷或与本项目无关或错误，不能完全满足项目需求的扣1分（错误是指：项目名称或项目编号与本项目不一致的、逻辑错误的等）。 2、供应商针对本项目提供的培训方案：包括但不限于①培训组织、②培训目标、③培训任务、④培训计划、⑤培训时长等；方案内容完整且与本项目实际需求匹配得5分；每有一项缺失扣1分；每有一项其他缺陷不能完全满足项目需求的扣0.5分。 本项最多得15分 |  |
| 4 | 综合实力 15%（共同评审因素） | 15分 | 1）投标人或所投产品制造厂商相关系统已通过第3级信息系统安全等级保护备案的，得3分。 2）投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书的，得3分。 3）投标人已通过ISO27001信息安全管理体系认证的，得3分。 4）投标人已通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证的，得3分。 5）投标人已通过信息系统建设和服务能力认证CS认证，得3分。 注：提供以上相关证明材料复印件，加盖鲜章，未提供不得分。 | 提供相关证明材料，加盖鲜章复印件。 |
| 5 | 售后服务方案5%（共同评审因素） | 5分 | 投标人结合本项目及采购人实际需要，提供的售后服务方案进行综合评审：提供服务支持能力详细完整、全面合理；质保定期巡检制度完善；售后服务人员岗位设置分配合理；质量保证措施内容完整可操作性强；质保期外服务措施内容详细完善、可操作性强；完全满足得5分；每有一项缺漏或不满足的扣1分，扣完为止；未提供方案的不得分。 |  |
| 6 | 项目实施团队3%（共同评审因素） | 3分 | 1、实施团队项目经理：具有高级工程师（电子信息工程类）得2分，未提供不得分。 2、实施团队成员：具备人力资源和社会保障部、工业和信息化部联合颁发的系统集成项目管理工程师中级资质得1分。 以上人员不重复计分。提供相关证书复印件、人员身份证复印件、以及在职证明等材料加盖投标人公章。 本项最多得3分。 |  |

六、证明材料