附件：

| 产品名称 | 规格及描述 |
| --- | --- |
| 一次性使用腔镜下切割吻合器及组件 | 手柄：由外壳、推块、保险按钮、调节钮、调节外壳、套管、手术刀接杆、击发手柄和固定手柄组成。规格适合于肝胆外科各种手术需求。 |
| 一次性使用腔镜下切割吻合器及组件 | 组件：由压板罩、锁片、钉仓支架、抵钉座、钉仓、手术刀组成，或由外套管、锁片、抵钉座、钉仓支架、钉仓，手术刀组成。规格适合于肝胆外科各种手术需求。 |
| 一次性切口保护套 | 一次性切口牵开固定器主要由外环、置入环及通道组成的外环、置入环由PE 制成，通道材料为聚氨醋覆膜或外环、置入环及通道材料均为硅胶。一次性切口牵开固定器外环、置入环与通道的连接处应牢固，均能承受10N 的牵拉力不脱开、不断裂:一次性切口牵开固定器的置入环、外环在受到 20N 的a)径向或 b)纵向的外力作用下，能产生弹性变形，外力释放后能弹性恢复。产品经环氧乙烷灭菌后应无菌。规格适合于肝胆外科各种手术需求。 |